Data :

Max		100x1 + 120x2 + 150x3 + 125x4

Subject to:         1. x1 + 2x2 + 2x3 + 2x4 108

2. 3x1 + 5x2 + x4  120

3. x1 + x3  25

4. x2 + x3 + x4  50

x1, x2 , x3, x4  0

Optimal Solution:

Objective Function Value = 7475.000

Variable		Value			Reduced Costs

X1			8			0

X2			0			5

X3			17			0

X4			33			0

Constraint		Slack / Surplus		Dual Prices

1			0				75

2			63				0

3			0				25

4			0				-25

Objective Coefficient Ranges

Variable	Lower Limit		Current Value		Upper Limit

X1		87.5			100			none

X2		none			120			125

X3		125			150			162

X4		120			125			150

Right Hand Side Ranges

Constraint	Lower Limit		Current Value		Upper Limit

1		100			108			123.75

2		57			120			none

3		8			25			58

4		41.5			50			54